## Slide 1
UART
TX RX
Comunicación
UART
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
ATmega1284P
Registros USART
Conexiones
Código AVR
UCEVA — UNIVALLE sede Tuluá

## Slide 2
¿Qué es UART?
Definición
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) es un protocolo de comunicación serie asíncrona ampliamente utilizado en sistemas embebidos. ✦ Comunicación full-duplex (TX y RX simultáneos) ✦ No requiere señal de reloj externa (asíncrono) ✦ Solo 2 líneas de datos: TX y RX ✦ Velocidad configurable (baud rate) ✦ Estándar en todos los microcontroladores
Parámetros clave
Baud Rate
Bits por segundo (9600, 115200…)
Bits de datos
5, 6, 7 u 8 bits
Paridad
None, Even, Odd
Stop bits
1 o 2 bits de parada
Modo
Asíncrono / Síncrono
Comunicación UART – ATmega1284P

## Slide 3
Estructura de la Trama UART
IDLE
START
(0)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
PAR.
(opt)
STOP
(1)
START: Bit de inicio — siempre 0 (nivel bajo)
D0-D7: Bits de datos (LSB primero, configurable 5-8 bits)
PARIDAD: Verificación de errores (par/impar/ninguna)
STOP: Bit de parada — siempre 1 (nivel alto), puede ser 1 o 2
⚡ Baud Rate: velocidad de transmisión en bits/segundo. Emisor y receptor deben usar el mismo baud rate.
Ejemplo: 9600 baud = 9600 bits/s ≈ 1 byte (8 bits + overhead) cada ~1 ms

## Slide 4
Diagrama de Conexiones UART
ATmega1284P
Disp. A
TXD0 (PD1)
RXD0 (PD0)
GND
ATmega1284P
Disp. B
RXD0 (PD0)
TXD0 (PD1)
GND
TX → RX
RX ← TX
GND común
→
←
📌 Regla de oro UART:
TX de un dispositivo siempre conecta con RX del otro y viceversa.
Nunca conectar TX↔TX o RX↔RX. GND debe ser común entre ambos dispositivos.
🖥 PC / Módulo USB-Serial
Comunicación UART – ATmega1284P

## Slide 5
Registros USART – ATmega1284P
El ATmega1284P dispone de 2 módulos USART independientes: USART0 y USART1
UDRn
0x00 / 0x08
USART Data Register — buffer de transmisión (UDRTXn) y recepción (UDRRXn). Leer = recibido; Escribir = transmitir.
UCSRnA
0x00+2
USART Control & Status A — RXCn, TXCn, UDREn, FEn, DORn, UPEn, U2Xn, MPCMn
UCSRnB
0x00+3
USART Control & Status B — RXCIEn, TXCIEn, UDRIEn, RXENn, TXENn, UCSZn2, RXB8n, TXB8n
UCSRnC
0x00+4
USART Control & Status C — UMSELn1:0, UPMn1:0, USBSn, UCSZn1:0, UCPOLn
UBRRnL/H
0x00+6/7
USART Baud Rate Register — valor de 12 bits que determina el baud rate. UBRRn = Fosc/(16·baud) - 1
Fuente: ATmega1284P Datasheet — Microchip Technology

## Slide 6
Bits de Control Esenciales
UCSRnB
RXENn
Habilita receptor (UART RX)
TXENn
Habilita transmisor (UART TX)
RXCIEn
Interrupción por recepción completa
TXCIEn
Interrupción por transmisión completa
UDRIEn
Interrupción cuando UDR está listo
UCSZn2
Bit 2 de tamaño de dato (junto con UCSRnC)
UCSRnC
UMSELn1:0
00=Async, 01=Sync, 11=SPI Master
UPMn1:0
00=No paridad, 10=Par, 11=Impar
USBSn
Stop bits: 0→1 bit, 1→2 bits
UCSZn1:0
Tamaño de dato: 11→8bits (más común)
UCPOLn
Polaridad de reloj (solo modo Síncrono)
Comunicación UART – ATmega1284P

## Slide 7
Importancia y Ventajas
⚡
Simplicidad
Solo 2 líneas de señal (TX/RX). No requiere reloj externo ni protocolo complejo.
🔗
Universalidad
Presente en prácticamente todos los MCUs, FPGAs, módulos y periféricos modernos.
🛠
Depuración
Ideal para consola de debug: envío de mensajes y datos en tiempo real por terminal.
🔄
Full-Duplex
TX y RX operan simultáneamente sobre líneas separadas sin colisión de datos.
📶
Configurabilidad
Baud rate, paridad, stop bits y tamaño de dato ajustables mediante registros.
💾
Bajo costo
No requiere hardware adicional para comunicación entre MCUs del mismo nivel de voltaje.
Comunicación UART – ATmega1284P

## Slide 8
Aplicaciones de UART
📡 Comunicación inalámbrica
Módulos Bluetooth (HC-05/HC-06)
Módulos WiFi (ESP8266/ESP32)
Módulos LoRa (SX1278)
Módulos ZigBee
🌍 GPS y Localización
Módulos GPS (NEO-6M, u-blox)
Lectura de sentencias NMEA
Sistemas de rastreo
Drones y robótica
🖥 Interfaz con PC
Consola de depuración serial
Programadores ISP/JTAG
Convertidores USB-UART (CH340)
Bootloaders Arduino
🤖 Sistemas Embebidos
Comunicación entre MCUs
PLCs industriales
Pantallas LCD (serie)
Lectores de código de barras
📲 Módulos de Sensores
Sensores PM2.5 (aire)
Sensores CO2 (MH-Z19)
Lectores RFID/NFC
Módulos GSM (SIM800)
🏭 Industrial / IoT
Protocolo RS-232 / RS-485
MODBUS RTU
Automatización industrial
Medidores inteligentes
Comunicación UART – ATmega1284P

## Slide 9
Código C — Inicialización UART (AVR)
// Definiciones y cálculo de UBRR
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL // Frecuencia del cristal: 16 MHz
#define BAUD 9600
#define UBRR_VAL ((F_CPU / (16UL * BAUD)) - 1) // = 103 para 9600 baud
// Función de inicialización USART0
void USART0_Init(void) {
// 1. Configurar baud rate
UBRR0H = (uint8_t)(UBRR_VAL >> 8);
UBRR0L = (uint8_t)(UBRR_VAL);
// 2. Habilitar Transmisor y Receptor
UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);
// 3. Formato: 8 bits de datos, sin paridad, 1 stop bit (8N1)
UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
}

## Slide 10
Código C — Transmisión y Recepción
// Enviar un byte y una cadena de texto
void USART0_SendByte(uint8_t data) {
while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))); // Esperar buffer libre
UDR0 = data; // Escribir dato al registro
}
void USART0_SendString(const char *str) {
while (*str) USART0_SendByte(*str++);
}
// Recibir un byte (polling)
uint8_t USART0_ReceiveByte(void) {
while (!(UCSR0A & (1 << RXC0))); // Esperar dato disponible
return UDR0; // Leer y retornar
}
// Uso en main():
// USART0_Init();
// USART0_SendString("Hola UART!\r\n");
// uint8_t rx = USART0_ReceiveByte();

## Slide 11
Código C — Interrupción RX y USART1
// Habilitar interrupción de recepción en USART0
// Activar interrupción USART0 RX Complete
UCSR0B |= (1 << RXCIE0);
sei(); // Habilitar interrupciones globales
ISR(USART0_RX_vect) {
uint8_t dato = UDR0;
// Procesar dato recibido aquí
USART0_SendByte(dato); // Echo del byte recibido
}
// Inicializar USART1 (segundo puerto serie del ATmega1284P)
void USART1_Init(uint16_t ubrr) {
UBRR1H = (uint8_t)(ubrr >> 8);
UBRR1L = (uint8_t)(ubrr);
UCSR1B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1);
UCSR1C = (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10); // 8N1
}
// Uso: USART1_Init(UBRR_VAL);
// Pines: TXD1 = PD3, RXD1 = PD2

## Slide 12
Microchip Studio — Proyecto AVR-GCC (Registros)
// Archivo: uart.h — cabecera con prototipo de funciones
#ifndef UART_H_
#define UART_H_
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU / (16UL * BAUD)) - 1)
void USART0_Init(void);
void USART0_Tx(uint8_t dato);
void USART0_TxStr(const char *s);
uint8_t USART0_Rx(void);
#endif /* UART_H_ */
// Archivo: uart.c — implementación sobre registros
#include "uart.h"
void USART0_Init(void) {
UBRR0H = (uint8_t)(UBRR_VAL >> 8); // Baud rate HIGH
UBRR0L = (uint8_t)(UBRR_VAL); // Baud rate LOW
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // Habilitar RX y TX
UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); // 8 bits datos, sin paridad, 1 stop
}
void USART0_Tx(uint8_t dato) {
while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); // Esperar buffer libre
UDR0 = dato;
}
void USART0_TxStr(const char *s) { while(*s) USART0_Tx(*s++); }
uint8_t USART0_Rx(void) {
while (!(UCSR0A & (1<<RXC0))); // Esperar dato disponible
return UDR0;
}

## Slide 13
Cálculo de Baud Rate
UBRRn = Fosc / (16 × BAUD) − 1
Fosc
BAUD
UBRRn
Error
16 MHz
9 600
103
0.2%
16 MHz
19 200
51
0.2%
16 MHz
38 400
25
0.2%
16 MHz
115 200
8
−3.5%
20 MHz
9 600
129
0.2%
20 MHz
115 200
10
0.5%
⚠ Para U2Xn=1 (modo doble velocidad): UBRRn = Fosc / (8 × BAUD) − 1
Comunicación UART – ATmega1284P

## Slide 14
Conclusiones
1
UART es el protocolo serial más utilizado en sistemas embebidos por su simpleza y bajo costo de implementación.
2
El ATmega1284P ofrece dos módulos USART independientes (USART0 y USART1), ideal para aplicaciones que requieren múltiples canales de comunicación simultáneos.
3
La correcta configuración de registros (UCSRnB, UCSRnC, UBRRn) es fundamental para una comunicación confiable.
4
UART es la base de múltiples protocolos industriales y estándares de comunicación modernos (RS-232, RS-485, MODBUS).
5
Dominar UART es el primer paso para integrar módulos WiFi, Bluetooth, GPS y GSM en proyectos IoT.
Juan Sebastián Correa Fernández | UCEVA – UNIVALLE sede Tuluá | Centro STEAM+